OLIMPIADE SAINS NASIONAL  Ke IV

Bidang Kimia

Teori

Lembar Soal dan Jawaban

Rabu, 7 September 2005

Waktu 4 Jam

Departemen Pendidikan Nasional

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

Direktorat Pendidikan Menengah Umum

2005

OLIMPIADE SAINS NASIONAL Ke IV

Olimpiade Kimia Indonesia

Kimia

SOAL TEORI

Lembar Jawaban

Selasa 7 September 2005

Petunjuk :

      - Isilah Biodata anda dengan lengkap (di lembar Jawaban)

Tulis dengan huruf cetak dan jangan disingkat !

- Soal Teori terdiri dari 2 Bagian:

          - Bagian A: 25 soal pilihan ganda (25 poin)

          - Bagian B: 10 soal Essay	(152 poin)

- Waktu disediakan:  4 jam.

- Semua Jawaban harus ditulis di kotak jawaban yang tersedia

- Jawaban yang ditulis diluar kotak jawaban tidak akan dinilai !!!.

- Diperkenankan menggunakan Kalkulator.

- Disediakan Tabel Periodik Unsur

Bagian A: Pilih Jawaban yang paling tepat. (25 poin)

1. Dichloroethylena, C2H2Cl2, mempunyai 3 bentuk isomer  yang ditunjukan seperti gambar dibawah ini:

(i) 			    	 (ii)			(iii)

Dari ketiga isomer tersebut, manakah isomer yang mempunyai moment-dipole.

- Isomer  (i)			D. Isomer (i) dan (ii)

- Isomer (ii)				E. Hanya (i) dan (iii)

- Isomer  (i) , (ii) dan (iii)

2. Perhatikan struktur Lewis senyawa berikut ini:

Pada senyawa tersebut, atom atom karbon yang membentuk hibridsasi sp3 adalah:

A. C1,  C2 ,  C3 , C4  			D. C3 dan  C5

B. C1,  C2 , C4			E. C5

C. C1,  C3 , C5

3. Pada reaksi:  Fe(CO)5 + 2PF3 + H2    (Fe(CO)2(PF3)2(H)2 + 3CO

Berapa mol  CO yang dapat dihasilkan dari  5,0 mol Fe(CO)5, 8,0 mol PF3, dan 6,0 mol H2?

- 24,0 mol				D. 6,0 mol

- 5,0 mol				E. 5,0 mol

- 12,0 mol

4.   Diantara Senyawa berikut ini: NO; K2O; SrCO3; SiCl4; AsH3 manakah yang senyawa  molekuler:

- NO, SiCl4, dan  AsH3 		D. NO, K2O, dan SrCO3

- NO, SiCl4, dan K2O 		E. AsH3 dan  K2O

- K2O, SrCO3 dan  SiCl4

  - Kelarutan garam AgCl yang sukar larut, akan bertambah besar bila kedalam larutan ditambahkan:

- AgNO3			D. NH3

- NaCl				E. Tidak ada jawaban yang benar

- AgCl

6.	Untuk reaksi kesetimbangan: 2NO2(g)N2O4(g), berikut ini manakah pernyataan yang benar:

I. NO2 dikurangi, kesetimbangan bergeser  kekiri.

II. Volume wadah diperbesar, kesetimbangan bergeser kekanan

III. Kedalam wadah ditambah gas Helium, maka kesetimbangan bergeser kekanan

- I, II dan III				D. Hanya II

- Hanya I dan II 			E. Hanya I

- Hanya III

7.   Berapa liter uap H2O (STP) yang dibutuhkan untuk menghasilkan 4,25 g gas NH3  (17 g/mol) sesuai persamaan reaksi berikut ini (1 mol gas STP = 22,4 L):

Mg3N2(s) + 6H2O(g) ( 3Mg(OH)2(aq) + 2NH3(g)

- 44,0				D. 16,8

- 33,6				E. 0,56

- 22,4

8.	Pada temperatur 0oC, senyawa manakah yang mempunyai tekanan uap paling rendah:

- H2O				D. NH3

- CH2Cl2				E. CH3OH

- CH4

9.	Tubuh manusia mempunyai temperatur normal 37 oC.  Bila nilai tetapan kesetimbangan H2O (Kw) pada 37 oC  adalah 2,7x 10-14, maka pada temperatur tersebut, konsentrasi [ H+] dan  [OH-] dalam larutan netral masing masing adalah:

- 1,0 x 10 -7 M;   1,0 x 10-7M	D. 1,6 x 10-7 M;    1,6 x 10-7M

- 1,8 x 10-7 M,    1,5 x 10-7 M	E. 1,0 x 10-7 M;    2,7 x 10-7M

- 1,5 x 10-7 M;    1,8 x 10-7M

- Untuk larutan berikut ini:

  - Penambahan NaNO2 kedalam larutan HNO2 (Ka= 4,5x10-4),

  - Penambahan HCl kedalam larutan NaC2H3O2  (Ka HC2H3O2 = 1,8x10-5)

Setelah penambahan, apakah pH larutan akan bertambah, berkurang atau tetap sama.

A.	(i) berkurang ; (ii) bertambah

B.	(i) bertambah; (ii) bertambah

C.	(i) berkurang; (ii) berkurang

D.	(i) bertambah, (ii) berkurang

E.	(i) bertambah, (ii) tetap sama.

11.	Perhatikan manometer dibawah ini. Bila tekanan atmosfir sebesar 0,925 atm, berapa tekanan sampel gas dalam syringe? (1 atm =760 mm Hg).

A. 703 mm Hg

B. 9,5 x 10 -3 atm

C. 710 mm Hg

D. 696 mm Hg

E. 722 mm Hg

12.	Dalam suatu wadah tertutup terdapat empat campuran gas,  SF6 , Xe, Cl2 dan HI, masing masing dalam  jumlah mol yang sama. Bila terjadi kebocoran pada wadah, gas manakah yang akan terdapat dengan konsentrasi paling besar sesudah 10 detik?

A.	SF6

B.	Xe

C.	Cl2

D.	HI

E.	Konsentrasi setiap gas tetap sama.

13. Persamaan van der Waals untuk gas nyata berikut ini:

menyatakan sifat gas nyata. Manakah pernyataan yang benar mengenai persamaan tersebut?

A.	a = koreksi untuk ukuran molekul gas.

B.	b = koreksi untuk kecepatan molekul gas.

C.	b = koreksi gaya tarik (atraksi) antar sesama molekul gas.

D.	b = koreksi untuk ukuran molekul gas.

E. 	Persamaan aproksimasi persamaan gas ideal bila  a dan b masing masing mendekati 1,00.

14. Berikut ini, manakah reaksi yang penurunan entropinya cukup besar:

A. H2O(l) ( H2O(g)

B. C(s) + O2(g) ( CO2(g)

C. SnO2(s) + 4C(s) ( Sn(s) + 4CO2(g)

D. N2(g) + 3 H2(g) ( 2NH3(g)

E. CaCO3(s) (CaO(s) + CO2(g)

15. Reaksi pembakaran gas H2 berikut ini:  2H2(g) + O2(g) ( 2H2O(g)

Bila laju pembakaran gas H2 adalah of 4,6 mol det-1, berapa laju konsumsi/ pemakaian oksigen dan pembentukan uap air?

- -4,6 mol det-1 (O2) dan -4,6 mol det-1 (H2O)

- -4,6 mol det-1 (O2) dan +4,6 mol det-1 (H2O)

- -2,3 mol det-1 (O2) dan +4,6 mol det-1 (H2O)

- -2,3 mol det-1 (O2) dan +2,3 mol det-1 (H2O)

- -2,3 mol det-1 (O2) dan -4,6 mol det-1 (H2O)

16.	Bila suatu garam larut dalam air dan mengalami ionisasi, maka interaksi antara pelarut dan zat terlarut adalah:

A.	Ikatan hydrogen			D. Gaya disperse London

B.	Gaya/ interaksi ion-ion		E. Interaksi ion-dipole

C.	interaksi dipole-dipole

17.	Sejumlah 2,839-g sampel  C2H4O (44 g/mol) dibakar dalam kalorimeter bom  yang kapasitas panasnya 16,77 kJ/°C. Temperatur kalorimeter meningkat dari 22,62°C menjadi 26,87°C. Berapa entalpi pembakaran per mol C2H4O?

A.	-61,2 kJ/mol			D. -3,14 x 103 kJ/mol

B.	-260 kJ/mol			E. -8,90 x 103 kJ/mol

C.	-1,10 x103 kJ/mol

18.	Asam tartarat, H2C4H4O6, merupakan asam berproton dua. Asam ini terkandung dalam minuman anggur, dan akan mengendap seiring dengan makin lamanya minuman anggur tersebut. Sebanyak 40 mL larutan  asam tartarat dalam minuman anggur, dititrasi dengan larutan NaOH 2,000 M, dan untuk mentitrasi kedua proton yang bersifat asam tersebut dibutuhkan 22,62 mL larutan NaOH. Tentukanlah molaritas larutan asam tartarat tersebut.

- 0,02262 M			D. 1,131 M

- 0,04524 M			E. 0,2000 M

- 0.5655 M

19. Reaksi berikut ini adalah reaksi yang terjadi  pada sel volta:

3MnO4-(aq) + 24H+(aq) + 5Fe(s) (3Mn2+(aq) + 5Fe3+(aq) + 12H2O(l)

Setengah reaksi yang terjadi di katoda adalah:

- MnO4-(aq) + 8H+(aq) + 5e- ( Mn2+(aq) + 4H2O(l)

- 2MnO4-(aq) + 12H+(aq) + 6e- ( 2Mn2+(aq) + 3H2O(l)

- Fe(s) ( Fe3+(aq) + 3e-

- Fe(s) ( Fe2+(aq) + 2e-

- Fe2+(aq) ( Fe3+(aq) + e-

- Berikut ini adalah data energi ikatan: H-H = 436 kJ/mol, O-O = 142 kJ/mol, O=O = 499 kJ/mol dan H-O = 460 kJ/mol. Berdasarkan data tersebut, perkirakanlah  entalpi reaksi pembentukan H2O2.

  - –127				D. –578

  - –209				E. – 841

  - – 484

- Suatu reaksi dengan ΔH = -112 kJ/mol dan ΔS = -112 J/K, maka reaksi ini spontan

    - Pada semua nilai T

    - Pada T > 1000 K

    - Pada T < 1000 K

    - Pada T >

    - Tidak spontan pada semua T

- Bila Ksp BaF2 = 1,7x10-7, campuran manakah yang tidak akan menghasilkan endapan?

  - 0,004 M BaCl2 + 0,020 M NaF

  - 0,010 M BaCl2 + 0,015 M NaF

  - 0,015 M BaCl2 + 0,010 M NaF

  - 0,020 M BaCl2 + 0,010 M NaF

  - 0,020 M BaCl2 + 0,0020 M NaF

  - Bila potensial reduksi standard Cu2+│Cu dan Ag+│Ag berturut-turut adalah 0,34 dan 0,80 V, maka sel Volta yang dihasilkan dari kedua elektroda akan mempunyai potensial:

  - 0,80 – 0,34			D. 2x(0,34) –0,80

  - 2x(0,80) –0,34			E. 0,80- ½(0,34)

  - 0,34 – 0,80

    - Asam apakah yang merupakan konjugat dari HPO42-?

  - H3PO4				D. H3O+

  - H2PO4-				E. OH-

  - PO43-

      - Asam karbonat, H2CO3, adalah asam berproton ganda. Bila tetapan kesetimbangan disosiasi pertama Ka1= 4,3 x 10-7 dan disosiasi kedua Ka2 = 5,6 x 10-11, maka [H+] larutan 0,100 M H2CO3 adalah, (hanya disosiasi pertama yang dominan)

A,. 4,45 x 10-4 M			D. 9,55 x 10-7  M

B. 2,07 x 104 M			E.  3,65 x 10-9 M

C. 8,90 x 10-5M